## Slide 1
链路层和局域网

## Slide 2: Chapter 6: 链路层和局域网
目标:
理解链路层服务背后的原理:
  错误检测、纠正
  共享广播链路：多路访问
  链路层地址
  局域网：以太网、VLAN
各种链路层技术的实例化、实现

## Slide 3: 链路层、局域网: 目录
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  链路层寻址, ARP
  以太网
  交换机
  虚拟局域网
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7web页面请求历程

## Slide 4: 链路层: 概述
术语:
主机和路由器: 节点
沿通信路径连接相邻节点的通信通道: 链路
  有线链路
  无线链路
  LAN
第二层分组: 帧（frame）,封装数据报
数据链路层负责通过链路将帧
从一个节点传输到物理上相邻的节点

## Slide 5: 链路层: 背景
不同链路协议在不同链路上传输的数据报:
  如，第一条链路上是以太网，中间链路上是帧中继，最后一条链路上是802.11
每个链路协议提供不同的服务
  例如，可能会或可能不会通过链接提供 可靠传输服务
传输类比:
从普林斯顿到洛桑的旅行
  豪华轿车: Princeton to JFK
  飞机: JFK to Geneva
  火车: Geneva to Lausanne
游客 = 数据报
运输路径= 通信链路
运输方法= 链路层协议
旅行商= 路由算法

## Slide 6: 链路层服务
封装成帧，链路接入:
  将数据报封装成帧，添加报头、报尾
  多路访问
  “MAC”地址在帧头中用于标识源、目标
    和IP 地址不同!
相邻节点之间的可靠交付
  第三章已经学了可靠交付!
  很少用于低误码链路（光纤、一些双绞线）
  无线链路: 高误码率

## Slide 7: 链路层服务
差错检测:
  信号衰减、噪声引起的误差.
  接收方检测到错误的存在:
    用于重传或丢帧的信号发送方
差错纠正:
  接收器无需重传即可识别和纠正比特错误
半双工和全双工
  半双工时，链路两端的节点可以传输，但不能同时传输

## Slide 8: 链路层在哪里实现?
链路层存在于每一台主机中
在“适配器”（又名网络接口卡 NIC）或芯片上实现的链路层
  以太网卡、802.11卡； 以太网芯片组
  实现链路、物理层
连接到主机的系统总线
硬件、软件、固件的结合
控制器
物理层
transmission
cpu
内存
系统总线(如PCI)
网络适配器
应用层
传输层
网络层
链路层
链路层
物理层

## Slide 9: 适配器通信
发送方:
  把数据报封装在帧里
  添加错误检查位等
接收方
  查找数据中的错误等.
  提取数据报，传递给接收端的上层
控制器
控制器
发送主机
接收主机
数据报
数据报
数据报
帧

## Slide 10: 链路层、局域网: 目录
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  链路层寻址, ARP
  以太网
  交换机
  虚拟局域网
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7web页面请求历程

## Slide 11: 差错检测
EDC=错误检测和纠正位(redundancy)
D =受错误检查保护的数据，可能包括标题字段
差错检测不一定完全可靠!
  协议可能会遗漏一些错误，但很少
  更大的 EDC 字段能够产生更好的检测和校正
otherwise

## Slide 12: 奇偶校验
单比特奇偶校验:
检测单个位错误
二维奇偶校验:
检测和纠正单个位错误
0
0

## Slide 13: 因特网检验和
sender:
将段内容视为 16 位整数序列
校验和：段内容的加法（1的补码和）
发送方将校验和值放入 UDP 校验和字段
receiver:
计算接收段的校验和
检查计算的校验和是否等于校验和字段值:
  NO – 检测到错误
  YES – 没检测到错误.
  但也许仍然存在错误？
goal:检测传输数据报中的“错误”（例如，翻转位）（注意：仅用于传输层）
运输层用软件实现，所以使用简单、快速的检验和
链路层用硬件实现，能够执行快速的CRC校验

## Slide 14: 循环冗余校验
更强大的错误检测编码
将数据位 D 视为二进制数
选择 r+1 位模式（生成器），G
goal:选择 r 个 CRC 位，R，使得
  <D,R>可以被 G 整除（模 2）
  接收方知道 G，将 <D,R> 除以 G。如果余数非零：检测到错误!
  可以检测所有小于 r+1 位的突发错误
广泛使用(Ethernet, 802.11 WiFi, ATM)

## Slide 15: CRC 示例
want:
  D.2r XOR R = nG
相当于:
  D.2r = nG XOR R
相当于:
如果我们将 D. 2r 除以 G，则需要余数 R 满足:
R = remainder[ ]
D.2r
G

## Slide 16: 链路层、局域网: 目录
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  链路层寻址, ARP
  以太网
  交换机
  虚拟局域网
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7web页面请求历程

## Slide 17: 多路访问链路、协议
两种类型的“链路”:
点到点（point-to-point）
  PPP用于拨号访问
  以太网交换机与主机之间的点到点链路
广播 (共享线路或介质)
  老式以太网
  802.11 wireless LAN
共享线路(例如有线以太网)
共享
射频 (如802.11 WiFi)
共享射频(卫星)
鸡尾酒会上的人类
（共享空气，声学）

## Slide 18: 多路访问协议
单个共享广播频段
两个或多个节点同时传输：干扰
  如果节点同时收到两个或多个信号，则发生冲突
多路访问协议
确定节点如何共享信道的分布式算法，即确定节点何时可以传输
关于信道共享的沟通必须使用信道本身!
  没有用于协调的带外信道

## Slide 19: 理想的多路访问协议
给定:速率为 R bps 的广播信道
想要的:
  1.当一个节点想要发送时，它可以以速率 R 发送.
  2.当 M 个节点要发送时，每个节点可以以平均速率 R/M 发送
  3. 完全去中心化:
    没有特殊的节点来协调传输
    没有时钟、时隙同步
  4. 简单

## Slide 20: MAC协议：分类
medium access control（介质访问控制）
三大类:
信道划分
  将信道分成更小的“片段”（时隙、频率)
  将片段分配给节点以供独占使用
随机访问
  未划分信道，允许碰撞
  从碰撞中“恢复”
“轮询
  节点轮流，但有更多要发送的节点可能需要更长的轮次

## Slide 21: 信道划分MAC 协议: TDMA
TDMA: time division multiple access时分多址
在“每一个回合”中访问频道
每个站点在每一轮中获得固定长度的时隙（长度=数据包传输时间）
未使用的时隙闲置
示例: 6个站点的LAN, 1,3,4 有分组去传输, 时隙2,5,6 闲置
1
3
4
1
3
4
6个时隙的帧
6个时隙的帧

## Slide 22: 信道划分MAC 协议: FDMA
FDMA: frequency division multiple access 频分多址
信道频谱划分为不同的频带
每个站点分配固定的频段
频段中未使用的那段时间闲置
示例: 6个站点的 LAN, 1,3,4 有分组要传输, 频带2,5,6 闲置
频带
time
FDM cable

## Slide 23: 随机访问协议
当结点有分组要发送时
  以全数据速率 R 传输.
  节点之间没有先验协调
两个或多个传输节点 ➜ “碰撞”,
随机访问MAC 协议 指定:
  怎么检测冲突
  怎么从碰撞中回复(例如，通过延迟重传)
随机访问 MAC 协议示例:
  时隙ALOHA
  ALOHA
  CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

## Slide 24: 时隙 ALOHA
假设:
所有帧大小相同
时间被划分为相同大小的时隙(传输 1 帧的时间)
只有一个时隙开始时节点开始传输
节点都是同步的
如果 2 个或更多节点在同一时隙中传输，则所有节点都会检测到冲突
动作:
当节点获得新帧时，会在下一个时隙传输
  如果没有碰撞:节点可以在下一个时隙发送新帧
  如果碰撞了:节点在每个后续时隙中使用 概率p重新传输帧，直到成功

## Slide 25: 时隙 ALOHA
优点:
单个活动节点可以连续全速率传输
高度分散：每个节点独立检测碰撞并以概率重传
简单
缺点:
碰撞会浪费时隙
有些时隙会空闲
需要在节点中对时隙进行同步
1
1
1
1
2
3
2
2
3
3
node 1
node 2
node 3
C
C
C
S
S
S
E
E
E

## Slide 26: 时隙ALOHA: 效率
假设：N 个节点有许多帧要发送，每个节点以概率 p 在时隙中发送
给定节点在一个时隙中成功的概率 = p(1-p)N-1
任何节点成功的概率 = Np(1-p)N-1
最大效率：找到p*使得式子Np(1-p)N-1最大化
对于许多节点，当 N 趋于无穷大时，取 Np*(1-p*)N-1 的限制，给出:
最大效率= 1/e = 0.37
效率:长时间允许的成功时隙（许多节点，所有节点都有许多要发送的帧）
最好情况：信道有 37% 的时间是有用的！
!

## Slide 27: ALOHA
无时隙Aloha: 更简单、不需要同步
当有一个帧要发送
  直接发送
碰撞概率增加:
  在t0 时刻发送的帧可能会和在[t0-1,t0+1] 时间段内发送的帧发生碰撞

## Slide 28: ALOHA 的效率
P(一个节点传输成功) = P(这个节点传输) .
P(在[t0-1,t0]内没有节点传输） .
P(在 [t0-1,t0]内也没有节点传输）
= p . (1-p)N-1 . (1-p)N-1
= p . (1-p)2(N-1)
…选择最佳的 p 然后让n
= 1/(2e) =0 .18
比时隙Aloha还要差!

## Slide 29: CSMA (carrier sense multiple access)
载波侦听多路访问
CSMA: 在发送之前先监听:
如果侦听到信道空闲: 传输整个帧
如果信道正被使用, 延迟传输
人类类别: 不打断他人!

## Slide 30: CSMA 碰撞
碰撞仍然可能发生: 传播延迟意味着两个节点可能听不到对方的传输碰撞: 浪费了整个数据包传输时间
  距离和传播延迟都会影响碰撞概率
节点空间布局

## Slide 31: CSMA/CD (碰撞检测)
CSMA/CD:
  在短时间内检测到碰撞
  检测到冲突中止传输，减少信道浪费
碰撞检测:
  在有线局域网中很容易：测量信号强度，判别发送和接收的信号
  无线局域网的难点：接收信号强度被本地发送的信号强度所淹没
人类类比:有礼貌的健谈者

## Slide 32: CSMA/CD (碰撞检测)
节点的空间布局

## Slide 33: 以太网 CSMA/CD 算法
1.适配器从网络层接收数据报，创建帧
2. 如果适配器检测到通道空闲，则开始帧传输。 如果 适配器 检测到通道忙，则等待通道空闲，然后传输。
3.如果 适配器 传输整个帧而没有检测到别的传输信号，则这个帧传输完成！
4.如果适配器在传输过程中检测到另一个传输，则中止并发送阻塞信号
5. 中止之后,适配器开始二进制（指数）退避:
  第 m 次碰撞后，NIC 从{0,1,2, …, 2m-1}中随机选择一个数k.网卡等待K·512位时间，返回步骤2
  冲突越多退避时间越长（m最多为10）

## Slide 34: CSMA/CD 效率
Tprop = LAN 中 2 个节点之间的最大延迟
ttrans =传输一个最大尺寸帧的时间
效率接近于11
  当 tprop 接近 0时
  当 ttrans 接近无穷大时
比 ALOHA 更好的性能：简单、便宜、去中心化！

## Slide 35: “轮流”MAC协议
信道划分MAC 协议:
  在高负载时有效且公平地共享信道
  低负载时效率低下：信道访问延迟，即使只有 1 个活动节点也分配 1/N 带宽!
随机接入MAC 协议
  低负载时高效：单节点可以充分利用通道
  高负载: 碰撞会导致很大开销
“轮流” 的协议
  寻找更好的方法!

## Slide 36: “轮流” MAC 协议
轮询:
主节点“邀请”从节点依次传输
通常与从设备一起使用
缺点:
  过度轮询
  单点故障（主节点）
主设备
从设备
poll
data
data

## Slide 37: “轮流” MAC 协议
令牌传递协议:
控制令牌从一个节点依次传递到下一个节点.
接收到令牌后可以发送消息
缺点:
  过度（无效）传播令牌
  单点故障 (持有令牌的节点)
T
data
(nothing
to send)
T

## Slide 38
电缆头端
CMTS
ISP
电缆调制解调器端接系统
多个 40Mbps 下行（广播）通道
  单个 CMTS（电缆调制解调器端接系统） 传输到信道
多个 30 Mbps 上行通道
  多路访问：所有用户争夺某些上行信道时隙
电缆接入网
电缆调制
解调器
分线器
…
…
Internet帧、电视信号、以不同频率向下游传输
上行Internet帧，电视信号，以不同频率上行传输

## Slide 39
DOCSIS: data over cable service interface spec
有线数据服务接口规范
上行、下行频率信道上的 FDM
TDM 上行：一些时隙分配，一些有争用
  下行 MAP 帧：分配上行时隙
  在选定时隙中请求上行时隙（或直接发送数据）
间隔 [t1, t2] 的
MAP 帧
住宅用户
下游信道 i
上传信道 j
t1
t2
分配的包含电缆调制解调器上行数据帧的
微时隙
包含微时隙请求帧
的微时隙
电缆头端
CMTS
电缆接入网

## Slide 40: MAC 协议总结
信道划分, 按照时间、频道
  时分复用、频分复用
随机接入(动态),
  ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
  载波侦听:在某些方式中容易（有线），在其他方式中很难（无线）
  太网中使用CSMA/
  在802.11中使用 CSMA/CA
轮流
  从中心站点轮询，令牌传递

## Slide 41: 链路层、局域网: 目录
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  链路层寻址, ARP
  以太网
  交换机
  虚拟局域网
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7web页面请求历程

## Slide 42: MAC 地址、ARP
32比特的 IP 地址:
  接口的网络层地址
  用于在网络层转发数据报
MAC (或LAN 、物理、以太网) 地址:
  作用: “在本地”用来从一个接口获取帧发送到另一个物理上相连的接口（同一个网络）
  48 比特的 MAC 地址 固化在适配器中,
  如：1A-2F-BB-76-09-AD
十六进制表示法
每个字符代表4位

## Slide 43: LAN 地址和ARP
LAN 中的每一个适配器都有唯一的LAN/MAC 地址
适配器
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN

## Slide 44: LAN 地址
MAC 地址由IEEE分配
制造商从IEEE购买 MAC 地址空间（以确保唯一性）
类比:
  MAC 地址: 就像身份证号
  IP 地址: 像邮政地址s
MAC 地址➜ 不变
  可以将一个适配器从一个 LAN 移动到另一个 LAN
IP 地址会变化
  地址取决于节点所连接的 IP 子网

## Slide 45: ARP: address resolution protocol
ARP 表: LAN 上的每个 IP 节点（主机、路由器）都有一张表
  某些 LAN 节点的 IP/MAC 地址映射:
< IP 地址; MAC 地址; TTL>
  TTL (Time To Live):保存地址映射的时间（通常为 20 分钟）
Question:如何确定接口的MAC地址和IP地址?
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
137.196.7.23
137.196.7.78
137.196.7.14
137.196.7.88

## Slide 46: ARP 协议: 相同LAN中
A 想给B发送数据报
  A的ARP表里没有B的 MAC 地址
A 广播 一个ARP 查询报文, 里面包含B的 IP地址
  目的 MAC 地址 = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  LAN 中的所有节点都会收到这个ARP 查询报文
B 收到 ARP 查询报文后, 给A回复它自己的 MAC 地址
  这一帧发送到 A 的 MAC 地址（单播）
A 在自己的ARP表里缓存收到的IP-MAC 地址映射直到超时
ARP 是 “即插即用”:
  节点在没有网络管理员干预的情况下能够自动创建它们的 ARP 表

## Slide 47: 地址解析: 路由到别的 LAN
想要: A要经过路由器R发送数据报给B
  在 IP（数据报）和 MAC 层（帧)专注于寻址
  假设 A 已经知道了 B 的 IP 地址
  假设 A 已经知道了R的IP 地址
  假设 A 已经知道了 R 的 MAC 地址
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B

## Slide 48: 地址解析:路由到别的 LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
A 创建一个源IP地址为A、目的IP地址为B的 IP 数据报
A 创建一个目的地址为R的 MAC 地址的链路层帧, 帧里面包含着要发给B的 IP 数据报
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B

## Slide 49: 地址解析:路由到别的 LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
A 向 R 发送链路层帧
IP
Eth
Phy
R接收到帧, 提取出数据报，向上层（网络层）交付
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222

## Slide 50: 地址解析:路由到别的 LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
R 转发这个数据报
R 创建一个目的地址是B 的 MAC 地址的链路层帧, 帧里包含着要发给B的 IP 数据报
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy

## Slide 51: 地址解析:路由到别的 LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy
R 转发这个数据报
R 创建一个目的地址是B 的 MAC 地址的链路层帧, 帧里包含着要发给B的 IP 数据报

## Slide 52: 地址解析:路由到别的 LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
R 转发这个数据报
R 创建一个目的地址是B 的 MAC 地址的链路层帧, 帧里包含着要发给B的 IP 数据报

## Slide 53: 链路层、局域网: 目录
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  链路层寻址, ARP
  以太网
  交换机
  虚拟局域网
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7web页面请求历程

## Slide 54: Ethernet
“主导了”有线局域网技术:
多种速度: 10 Mbps – 10 Gbps
第一个广泛使用的局域网技术
简单、便宜
Metcalfe的以太网草图

## Slide 55: Ethernet: 物理拓扑
主线型: 流行到 90 年代中期
  所有节点都在同一冲突域中(会互相冲突)
星型结构: 目前很流行
  中心有一个 switch
  每个“节点”运行一个（单独的）以太网协议（节点不会相互冲突)
switch
bus: 同轴电缆
star

## Slide 56: Ethernet 帧结构
发送方的适配器把IP数据报 (或者其他的网络层分组) 封装在 以太网帧中
preamble:
7 bytes with pattern 10101010 followed by one byte with pattern 10101011
用于同步接收方和发送方的时钟速率
目的
地址
源地址
数据 (载荷)
CRC
前导码
type

## Slide 57: Ethernet帧结构
地址: 6 个字节的源、目的 MAC 地址
  如果适配器接收到具有自己地址或广播地址的帧（例如 ARP 分组），则将帧中的数据传递给网络层协议
  其它情况下，丢弃分组
type: 指示更高层的协议(如IP协议)
CRC:用于循环冗余校验
  检测到错误：丢弃该帧
目的
地址
源地址
数据 (载荷)
CRC
前导码
type

## Slide 58: Ethernet: 不可靠、无连接
无连接: 发送方和接收方之间不需要握手
不可靠: 接收方不会向发送方回复ack或是nak
  仅当初始发送方使用更高层的 rdt（例如 TCP）时，丢失帧中的数据才能够恢复，否则丢失的数据就丢失了
Ethernet的MAC协议:带二进制指数退避的无时隙 CSMA/CD

## Slide 59: 802.3 Ethernet 标准: 链路 & 物理 层
很多 不同的 Ethernet 标准
  通用MAC协议和帧格式
  速度不同: 2 Mbps, 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps
  不同的物理层媒介: 光纤、电缆……
application
transport
network
link
physical
MAC 协议
和帧格式
100BASE-TX
100BASE-T4
100BASE-FX
100BASE-T2
100BASE-SX
100BASE-BX
光纤物理层
铜 （双绞线)
物理层

## Slide 60: 链路层、局域网: 目录
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  链路层寻址, ARP
  以太网
  交换机
  虚拟局域网
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7web页面请求历程

## Slide 61: Ethernet switch （交换机）
链路层设备: 发挥着积极作用
  存储、转发以太网帧
  检查传入帧的 MAC 地址，当要在链路上转发帧时，选择性地将帧转发到一个或多个传出链路，使用 CSMA/CD 访问链路
透明
  主机不知道交换机的存在
即插即用, 自学习
  不需要特意去配置交换机

## Slide 62: Switch: 多个同时传输
主机有一条专用的、直接的连接到交换机
交换机能够缓存分组
每个传入链路上都使用的以太网协议，但不会产生冲突； 全双工通信
  每条链路都是独立的碰撞域
switching: A到A’ 和 B到B’的数据可以同时传输，不会碰撞
有6个接口的交换机
(1,2,3,4,5,6)
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6

## Slide 63: 交换机转发表
Q:交换机如何知道通过接口4能够到达 A‘，通过接口5能够到达B‘？
有6个接口的交换机
(1,2,3,4,5,6)
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A: 每个交换机都有一个 转发表, 其中每个条目:
  (MAC 地址, 应该转发的接口, 时间戳)
  看起来就像路由表!
Q: 怎么在交换机表中创建、维护条目?
  就像路由协议?

## Slide 64: Switch: 自学习
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
交换机会去学习 哪些接口能到哪些主机
  当收到一个帧的时候, 交换机会去 “学习” 发送方的MAC地址
  在交换机表中记录下发送方的地址信息
A A’
Source: A
Dest: A’
MAC addr interface TTL
交换机表
(初始为空)
A
1
60

## Slide 65: Switch: 帧 过滤/转发
当交换机收到一个帧时:
  1.记录传入链路和发送主机的MAC地址
  2.使用 MAC 目标地址查找交换表
  3. If 找到目的地的条目 then {
  if 目的地对应的端口就在收到的那个端口 then 丢弃该帧
  else 将帧转发到对应的端口
  }
  else 洪范 /* 在除了到达端口之外的所有端口转发*/

## Slide 66: 自学习, 转发: 示例
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A A’
Source: A
Dest: A’
MAC addr interface TTL
交换机表
(初始为空)
A
1
60
A A’
A A’
A A’
A A’
A A’
帧的目的地址为 A’,
地址未知:
flood
A’ A
目的地 A的地址已知:
A’
4
60
选择性地在对应端口转发

## Slide 67: 互相连接的交换机
自学习开交换机可以连接在一起:
Q:从 A 发送到 G - S1 怎么知道通过 S4 和 S3 转发目的地为 G 的帧?
A: 自学习! (与单个交换机下的方式相同！)
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G

## Slide 68: 自学习多个交换机示例
假设 C 要给 I发送数据, I 要回复 C
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G

## Slide 69: 机构网络
到外部网络
router
IP 子网
邮件服务器
web server

## Slide 70: 交换机 vs. 路由器
都是 存储转发:
路由器: 网络层设备 (会检查网络层首部)
交换机: 链路层设备(会检查链路层首部)
都有转发表:
routers: 使用路由算法和 IP 地址计算转发表
switches: 使用泛洪学习MAC 地址配置转发表
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
link
physical
switch
datagram
application
transport
network
link
physical
frame
frame
frame
datagram

## Slide 71: VLANs:动机
consider:
CS 的用户将办公室移至 EE，但想要连接到 CS 交换机?
单广播域:
  所有第 2 层广播流量（ARP、DHCP、目标 MAC 地址的未知位置）必须穿过整个 LAN
  安全性/隐私、 效率
Computer
Science
Electrical
Engineering
Computer
Engineering

## Slide 72: VLANs
port-based VLAN: 将交换机端口分为不同的组，分别对应不同的VLAN ……
支持 VLAN 功能的交换机可以配置为在单个物理 LAN 基础设施上定义多个虚拟 LAN。
Virtual Local
Area Network
1
8
9
16
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
…
1
8
2
7
9
16
10
15
…
Computer Science
(VLAN ports 9-16)
…作为多个虚拟交换机运行

## Slide 73: Port-based VLAN
1
8
9
16
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
流量隔离: 一个组内的流量不会跑到别的组
  也可以根据端点的 MAC 地址定义 VLAN，而不是交换机端口
动态的成员:端口可以在 VLAN 之间动态分配
router
VLAN间转发: 通过路由完成（就像使用单独的交换机一样）

## Slide 74: 跨越多个交换机的VLAN
中继端口:在多个物理交换机上定义的 VLAN 之间传送帧
  交换机之间在 VLAN 内转发的帧必须携带 VLAN ID 信息
  802.1q 协议为中继端口之间转发的帧添加/删除了额外的报头字段
1
8
9
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
2
7
3
Ports 2,3,5 belong to EE VLAN
Ports 4,6,7,8 belong to CS VLAN
5
4
6
8
16
1

## Slide 75
type
2字节的标签协议标识符
(value: 81-00)
标签控制信息(12位 VLAN ID 字段,
3 位优先级字段，如 IP TOS)
Recomputed
CRC
802.1Q VLAN 帧格式
802.1 frame
802.1Q frame
dest.
address
source
address
data (payload)
CRC
前导码
dest.
address
source
address
前导码
data (payload)
CRC
type

## Slide 76: 链路层、局域网: 目录
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  链路层寻址, ARP
  以太网
  交换机
  虚拟局域网
6.5 MPLS
6.6 数据中心网络
6.7web页面请求历程

## Slide 77: Multiprotocol label switching (MPLS)
初始目标：使用定长标签（而不是 IP 地址）进行高速 IP 转发)
  使用固定长度标识符进行快速查找
  灵感来自Virtual Circuit (VC)
  但是IP数据报仍然有IP地址!
PPP or Ethernet
header
IP header
remainder of link-layer frame
MPLS header
label
Exp
S
TTL
20
3
1
5

## Slide 78: MPLS 使能的路由器
又名标签交换路由器
仅根据标签值将数据包转发到传出接口（不检查 IP 地址)
  MPLS 转发表不同于 IP 转发表
灵活性: MPLS 转发决策可能与 IP 的转发决策不同
  使用目标地址和源地址以不同方式将数据流路由到同一目标（流量工程)
  如果链路出现故障，快速重新路由流：预先计算的备份路径（对 VoIP 有用)

## Slide 79: MPLS 路径 VS IP 路径
R2
D
R3
R5
A
R6
IP router
IP 路由:仅由目的地址决定路径
R4

## Slide 80: MPLS 路径 VS IP 路径
R2
D
R3
R4
R5
A
R6
IP-only
router
IP 路由:仅由目的地址决定路径
MPLS and
IP router
MPLS 路由: 路径可以由源和目的地址共同决定
  fast reroute:在链路故障的情况下预先计算备份路由
入口路由器 (R4) 可以使用不同的 MPLS 路径路由到 A, （可以基于源地址）

## Slide 81: MPLS 信令
修改 OSPF、LS链路状态泛洪协议以携带 MPLS 路由使用的信息,
  例如，链路带宽、“预留”链路带宽量
D
R4
R5
A
R6
初始的MPLS 路由器使用 RSVP-TE 信令协议在下游路由器设置 MPLS 转发
修改后的
链路状态
洪泛
RSVP-TE

## Slide 82: MPLS 转发表
R1
R2
D
R3
R4
R5
0
1
0
0
A
R6
in out out
label label dest interface
6 - A 0
in out out
label label dest interface
10 6 A 1
12 9 D 0
in out out
label label dest interface
10 A 0
12 D 0
1
in out out
label label dest interface
8 6 A 0
0
8 A 1

## Slide 83: 链路层、局域网: 目录
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  链路层寻址, ARP
  以太网
  交换机
  虚拟局域网
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7web页面请求历程

## Slide 84: 数据中心网络
数以千计的主机，通常紧密耦合，距离很近:
  电子商务 (亚马逊、淘宝等)
  内容提供商(YouTube、Microsoft等)
  搜索引擎、数据挖掘(Google、百度等)
挑战:
  多个应用程序，每个应用程序都服务于大量的客户端
  管理/平衡负载，避免网络、数据瓶颈
在 40 英尺的 Microsoft 集装箱内
芝加哥数据中心

## Slide 85
Server racks
TOR switches
Tier-1 switches
Tier-2 switches
Load
balancer
Load
balancer
B
1
2
3
4
5
6
7
8
A
C
Border router
Access router
数据中心网络
负载平衡:应用层路由
收到外部客户请求
指导数据中心内的工作负载
最终返回给客户结果 (对客户隐藏数据中心内部信息)
Internet

## Slide 86
Server racks
TOR switches
Tier-1 switches
Tier-2 switches
1
2
3
4
5
6
7
8
数据中心网络
交换机、机架间丰富的互联s:
  增加机架之间的吞吐量（可能有多个路由路径）
  通过冗余提高可靠性

## Slide 87: 链路层、局域网: 目录
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  链路层寻址, ARP
  以太网
  交换机
  虚拟局域网
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7web页面请求历程

## Slide 88: 综合：一个Web 请求的历程
完成协议栈之旅!
  应用层, 运输层, 网络层, 链路层
综合考虑!
  goal:识别、审查、理解看似简单的场景中涉及的协议：请求 www 页面
  scenario:学生将笔记本电脑连接到校园网络，请求/接收 www.google.com

## Slide 89: 请求历程
Comcast network
68.80.0.0/13
Google’s network
64.233.160.0/19
64.233.169.105
web server
DNS server
school network
68.80.2.0/24
web page
browser

## Slide 90: 请求历程… 连接到Internet
router
(runs DHCP)
连接笔记本需要获取自己的IP地址、第一跳路由器的地址、DNS服务器的地址: 使用 DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP请求封装在UDP中，再封装在IP中，再封装在802.3以太网帧中
LAN 上的以太网帧广播（目标：FFFFFFFFFFFF），运行 DHCP 服务器的路由器接收到
从以太网帧中分解出 IP，再分解出UDP、DHCP

## Slide 91: 请求历程… 连接到Internet
router
(runs DHCP)
DHCP 服务器制定包含客户端 IP 地址、客户端第一跳路由器 IP 地址、DNS 服务器名称和 IP 地址的 DHCP ACK报文
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
在 DHCP 服务器上封装，通过 LAN 转发帧（交换机学习），发送给客户端
客户端现在有 IP 地址，
知道 DNS 服务器的名称和地址，
其第一跳路由器的 IP 地址
DHCP客户端收到 DHCP ACK 回复

## Slide 92: 请求历程… ARP (在DNS和HTTP之前)
router
(runs DHCP)
在发送 HTTP 请求之前，需要知道 www.google.com 的 IP 地址：DNS
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
DNS 查询报文创建，封装到UDP、IP、链路层帧中。 要将帧发送到路由器，需要路由器接口的 MAC 地址：ARP
广播ARP查询报文, 路由器收到之后会回复ARP 响应报文，发送自己的MAC地址
客户端现在知道第一跳路由器的 MAC 地址，因此现在可以发送包含 DNS 查询的帧
ARP query
Eth
Phy
ARP
ARP
ARP reply

## Slide 93: 请求历程… 使用DNS
router
(runs DHCP)
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
包含 DNS 查询的 IP 数据报通过 LAN 交换机从客户端转发到第一跳路由器
IP 数据报从校园网转发到 Comcast 网络，路由（由 RIP、OSPF、IS-IS 和/或 BGP 路由协议创建的表）到 DNS 服务器
DNS 服务器分解出DNS请求报文
DNS 服务器将 www.google.com 的 IP 地址回复客户端
Comcast network
68.80.0.0/13
DNS server
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
DNS

## Slide 94: 请求历程…携带者HTTP的TCP报文
router
(runs DHCP)
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
要发送 HTTP 请求，客户端首先建立TCP 套接字连接到 Web 服务器
TCP SYN 段（3 次握手中的第 1 步）域间路由到 Web 服务器
TCP 连接建立!
64.233.169.105
web server
SYN
SYN
SYN
SYN
TCP
IP
Eth
Phy
SYN
SYN
SYN
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
web 服务器使用TCP SYNACK 进行响应

## Slide 95: 请求历程… HTTP 请求/回复
router
(runs DHCP)
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
将HTTP 请求 发送进TCP套接字
HTTP 请求封装到IP 数据报中发送出去
包含HTTP响应的 IP 数据报到达客户端
64.233.169.105
web server
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
Web 服务器回复 HTTP响应（包含网页）
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
web page finally (!!!) displayed

## Slide 96: Chapter 6: 总结
数据链路层服务背后:
  错误检测、纠正
  共享广播信道：多路访问
  链路层地址解析
各种链路层技术的实例化和实现
  Ethernet
  交换 LAN, VLAN
  作为链路层的虚拟化网络: MPLS
综合：一个web请求的历程

## Slide 97: 第六章结束！
完成协议栈之旅
对网络原理要深刻理解